Programmeren van de
Raspberry Pi
Zaterdag 21 september 2013
De Bilt
Johan Swenker
http://ardezo.home.xs4all.nl/RPi_programmeren/

---
Agenda
- Inleiding
  - Raspberry Pi
  - GPIO
- Programmeren
  - bash
  - python
  - scratch
- Interfaces
  - I2C
  - 1-Wire
  - Z-Wave
- Security

---
Raspberry Pi ?
- Computer
  - Raspbian (Debian Linux)
  - Risc OS
- Klein
  - credit card formaat
- Goedkoop
  - $ 35 ~ € 40
- Met GPIO
  - General Purpose IO
- ARM processor
  - zoals Android tablets

---
Home automation
- Meten + reageren = besturen
- Vroeger: printerpoort
- Nu: USB
- Of: GPIO van Raspberry
- Of: Arduino
  - Soms gecombineerd Raspberry Pi + Arduino
    - Arduino: real time afhandeling (busy waiting)
    - Raspberry: complexe besturing en gebruikersinterface

---
GPIO general purpose IO
- Voorgedefinieerde pennen
  - 0V, 3.3V, 5V, Transmit, Receive
  - I2C, 1-Wire
- Vrijbeschikbare pennen
  - GPIO 4, 17, 18, 8, 7
- Naamgeving
  - Pinnummer van connector P1
  - Broadcom documentatie van de SoC (System on Chip)
http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals
#Referring_to_pins_on_the_Expansion_header

---
GPIO
- Voordat je iets aansluit
  - input maximaal 3.3V
    - let met name op de 5V van pin 2 en 4
  - output maximaal 16 mA
    - LED over 330 Ω weerstand mag
    - motortje heeft een buffer nodig (ULN2003)
  - totale output maximaal 50 mA
http://www.thebox.myzen.co.uk/Raspberry/Understanding_Outputs.html
http://cymplecy.wordpress.com/2013/04/22/scratchgpio2-using-motors

---
Hardware opstelling

---
Programmeren
- Schrijven (led laten knipperen)
  - Eerst: GPIO pennetje definieren als output
  - Dan: herhaaldelijk schrijven
- Pennetje 26 = GPIO 7
- Lezen (schakelaar uitlezen)
  - Eerst: GPIO pennetje definieren als input
  - Dan: herhaaldelijk lezen
- Pennetje 24 = GPIO 8

---
Programmeren (bash)
- bash is de Linux command line interpreter
- als root in directory /sys/class/gpio werken
- GPIO 7 voor uitvoer
   echo "7" > /sys/class/gpio/export
   echo "out" > /sys/class/gpio/gpio7/direction
led aan (1), led uit (0)
   echo "1" > /sys/class/gpio/gpio7/value
   echo "0" > /sys/class/gpio/gpio7/value

---
Programmeren (bash)
Knipperen
   while sleep 0.5
   do echo "1" > /sys/class/gpio/gpio7/value
      sleep 0.5
      echo "0" > /sys/class/gpio/gpio7/value
   done
GPIO 8 voor invoer
   echo "8" > /sys/class/gpio/export
   echo "in" > /sys/class/gpio/gpio8/direction
eenmalig lezen
   cat /sys/class/gpio/gpio8/value

---
Programmeren (bash)
herhaald lezen
   while sleep 0.1
   do cat /sys/class/gpio/gpio8/value
   done
- opruimen
  echo "7" > /sys/class/gpio/unexport
  echo "8" > /sys/class/gpio/unexport

---
Programmeren (python)
- Pi in Raspberry Pi staat voor python
  - http://nl.wikipedia.org/wiki/Python_%28programmeertaal%29
- Standaard modules en bibliotheken
  - keuze in naamgeving pennetjes
  - meer functies
- RPi.GPIO
  - standaard onderdeel van Raspbian
  - http://code.google.com/p/raspberry-gpio-python/wiki/Examples
- WiringPi

---
Programmeren (python)
import RPi.GPIO as GPIO
# gebruik P1 pinbenamingen
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# pen 26 voor uitvoer
GPIO.setup(26, GPIO.OUT)
# Uitvoer naar pen 26
GPIO.output(26, GPIO.HIGH)
GPIO.output(26, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()

---
Programmeren (python)
import RPi.GPIO as GPIO
# gebruik Broadcom GPIO 00..nn nummers
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# pen 26 = GPIO 7 voor uitvoer
GPIO.setup(7, GPIO.OUT)
# Uitvoer naar pen 26 = GPIO 7
GPIO.output(7, GPIO.HIGH)
GPIO.output(7, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()

---
Programmeren (python)
- blink.py knipperen
  - http://www.rpiblog.com/2012/09/using-gpio-of-raspberry-pi-to-blink-led.html
- switch.py leest schakelaar uit (busy waiting)
- switch2.py leest schakelaar uit (interrupt)
- blink_pwm.py
  - knipperen met PWM
    - pulse width modulation
    - 1 Hz, 50% duty cycle
  - na 4 tellen: 1 Hz, 1% duty cycle
- demo_pwm.py
  - fel licht / zacht licht met PWM
  - 50 Hz, varierende duty cycle

---
Programmeren (scratch)
- Echt gericht op kinderen
  - http://www.raspberrypi.org/archives/3755
- GPIO toevoegen aan scratch volgens:
  - http://cymplecy.wordpress.com/2013/04/22/scratch-gpio-version-2-introduction-for-beginners/

---
Programmeren
- Voorbeelden in andere talen
  - http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals

---
LCD display
- Standaard HD4470 LCD display
- 16x2 tekens
- parallele aansturing
  - per byte: 8+2 GPIO pennen
  - per nibble: 4+2 GPIO pennen
- http://my-raspberrypi.de/#post-154
- http://www.rpiblog.com/2012/11/interfacing-16x2-lcd-with-raspberry-pi.html

---
I2C
- Standaard van Philips
  - besturing tuners in TVs
- 4 draads bus
- HD4470 met aangekoppeld I2C interface
  - gebruikt slechts 2 GPIO pennen
    - SDA en SLC, pen 3 en 5
  - die al gereserveerd waren voor I2C
- Barometer BMP085
  - rampzalige codering
    - in C-functie bmp085_GetPressure weggestopt
  - ~/testBMP085
- Bus
  - Gelijktijdig gebruik is mogelijk
Temperature	23.3 C
Pressure	998.26 hPa

---
1-Wire
- Standaard van Dallas
- Truc: alle informatie door 1 draadje
  - voorbeeld deze thermometer DS18B20
    - samples bij Maxim https://shop.maximintegrated.com
    - of voor een paar euro op marktplaats
- En nog een draadje voor aarde
- En nog een draadje voor spanning
- Samen toch nog 3 draadjes

---
1-Wire thermometer
- Engelstalige uitleg
  - http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/temperature/
    - ook LED en schakelaar als voorbeelden
  - http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2013/03/raspberry-pi-1-wire-digital-thermometer-sensor/

---
1-Wire thermometer
- kernel kent 1-Wire protocol en de 1-Wire thermometer
  - resultaat in /sys/bus/w1/devices/
- modules w1-gpio en wl-therm
  - na elke reboot installeren met
    - sudo modprobe w1-gpio
    - sudo modprobe w1-therm
  - of eenmalig toevoegen aan /etc/modules
- cd /sys/bus/w1/devices/
- bus, dus meer devices zijn mogelijk
  - ls
- cd 28-000004973c35
- cat w1_slave
28-000004973c35
28-00000497adab
w1_bus_master1
8f 01 4b 46 7f ff 01 10 14 : crc=14 YES
8f 01 4b 46 7f ff 01 10 14 t=24937

---
Z-Wave
- Z-Wave is een draadloos communicatie protocol ontworpen voor home automation
- RazBerry project

---
Z-Wave
en dat ga ik nog leren

---
Beveiliging
- Voorkom dat anderen je Raspberry Pi kunnen besturen
  - opvragen van de temperatuur, niet zo erg
  - aanzetten verwarming, vervelend
  - openen voordeur, erg ongewenst
- Applicaties die via internet werken, liever niet
- Apart netwerk, los van andere computers
  - Air gap of air wall als firewall

---
Programmeren Raspberry Pi
- Deze presentatie staat op de CD en op http://ardezo.home.xs4all.nl/RPi_programmeren/
- Informatie over de Raspberry Pi is te vinden op http://www.raspberrypi.org/
- Informatie over de GPIO connector staat op http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.nl